MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: Construção de Centro de Convivência do Idoso

LOCAL: Alameda Goiás, esq. c/ Rua JG-III, Área Pública Institucional V, Setor Jardim Goiás – Morrinhos/GO

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Placa de obra com identificação da empresa contratada (1,50mx2,0m): 3,0m2

  - Ferramentas (área construção): 830,81m²

  - Ligação provisória de água/retirada de esgoto sanit.: 01 unid.

  - Ligação provisória de luz e força: 01 unid.

1.5	Consumo de água: 350,00m³

5,00 meses x 70,00m²/mês

1.6	Consumo de energia elétrica: 2.000,00 kwh

5,00 meses x 400,00 kwh/mês

  - EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTO/VISITAS: 250,0m²

1.8	Barracão de obras padrão AGETOP (2,0x3,0m): 6,0m2

- SERVIÇOS EM TERRA

2.1	Aterro interno s/ apiloamento: 299,09m³

830,81m² área p/ platô x 0,30m esp. média aterro x 1,20 emp.

2.2      	Apiloamento mecânico: 830,81m²

3)	FUNDAÇÃO

3.1	Estacas a trado diâmetro 30cm c/ ferro: 18,0ml

- 06 estacas x 3,0ml prof. cada estaca

3.2	Armadura CA-50 das estacas:

- Aço CA-50: 5/16” - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 72,0 metros x 0,39 kg/m = 28,08Kg

3.4	Armadura CA-60 das estacas:

- Aço CA-60: 5.0mm - consumo 0,14 kg/m

- Aço CA-60: 126,0 metros x 0,14 kg/m = 17,64Kg

4)	ESTRUTURA

4.1	Viga baldrame em concreto armado: 14,16ml x 0,30m x 0,15m = 0,64m3

4.2	Lançamento e aplicação do concreto em viga baldrame: 0,64m3

4.3	Armadura CA-60 da viga baldrame:

- Aço CA-50: 6.3mm (1/4”) - consumo 0,25 kg/m

- Aço CA-50: 94,40 metros x 0,25 kg/m = 23,60Kg

  - Armadura CA-50 da viga baldrame:

- Aço CA-50: 8.0mm (5/16”) - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 56,64 metros x 0,39 kg/m = 22,090Kg

4.8	Viga intermediária em concreto armado (galpão): 48,55ml x 0,25m x 0,15m = 1,82m3

4.9	Lançamento e aplicação do concreto em viga intermediária: 1,82m3

4.10	Armadura CA-50 da viga intermediária:

- Aço CA-50: 5/16” - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 194,20 metros x 0,39 kg/m = 75,74Kg

4.11	Armadura CA-50 da viga intermediária:

- Aço CA-50: 1/4” - consumo 0,25 kg/m

- Aço CA-50: 291,30 metros x 0,25 kg/m = 72,83Kg

4.12	Vergas e contra vergas de concreto armado: 40,17m x 0,15m x 0,10m = 0,60m3

4.13	Lançamento e aplicação do concreto em vergas e contra vergas: 0,60m3

4.14	Armadura CA-50 das vergas e contra vergas:

- Aço CA-50: 5/16” - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 160,70 metros x 0,39 kg/m = 62,68Kg

4.15	Armadura CA-50 das vergas e contra vergas:

- Aço CA-50: 1/4” - consumo 0,25 kg/m

- Aço CA-50: 160,72 metros x 0,25 kg/m = 40,18Kg

4.16	Viga de cobertura em concreto armado: 245,21ml x 0,25m x 0,15m = 11,03m3

4.17	Lançamento e aplicação do concreto em viga cobertura: 11,03m3

4.18	Armadura CA-60 da viga de cobertura:

- Aço CA-60: 5.0mm - consumo 0,14 kg/m

- Aço CA-60: 1.116,06 metros x 0,14 kg/m = 156,25Kg

4.19	Armadura CA-50 da viga de cobertura:

- Aço CA-50: 6.3mm (1/4”) - consumo 0,25 kg/m

- Aço CA-50: 263,17 metros x 0,25 kg/m = 65,79Kg

4.20      Armadura CA-50 da viga de cobertura:

- Aço CA-50: 8.0mm (5/16”) - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 334,22 metros x 0,39 kg/m = 130,35Kg

4.21	Armadura CA-50 da viga de cobertura:

- Aço CA-50: 10.0mm (3/8”) - consumo 0,56 kg/m

- Aço CA-50: 38,98 metros x 0,56 kg/m = 21,83Kg

4.22	Armadura CA-50 da viga de cobertura:

- Aço CA-50: 12.5mm (1/2”) - consumo 0,99 kg/m

- Aço CA-50: 205,64 metros x 0,99 kg/m = 203,58Kg

4.23	Armadura CA-50 da viga de cobertura:

- Aço CA-50: 16.0mm (5/8”) - consumo 1,55 kg/m

- Aço CA-50: 26,94 metros x 1,55 kg/m = 41,76Kg

4.24	Pilares de concreto armado: 12,22m3

- 29,0 qtd x 0,12 x 0,30 x 6,10 alt = 6,37m³

- 1,0 qtd x 0,12 x 0,50 x 6,10 alt = 0,37m³

- 4,0 qtd x 0,20 x 0,80 x 4,20 alt = 2,69m³

- 13,0 qtd x 0,20 x 0,20 x 4,20 alt = 2,18m³

- 1,0 qtd x 0,20 x 0,50 x 6,10 alt = 0,61m³

4.25	Lançamento e aplicação do concreto em pilares: 12,22m3

4.26	Armadura CA-60 dos pilares:

- Aço CA-60: 5.0mm - consumo 0,14 kg/m

- Aço CA-60: 1.776,0 metros x 0,14 kg/m = 248,64Kg

4.27      Armadura CA-50 dos pilares:

- Aço CA-50: 8.0mm (5/16”) - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 252,0 metros x 0,39 kg/m = 98,28Kg

4.28	Armadura CA-50 dos pilares:

Aço CA-50: 10.0mm (3/8”) - consumo 0,56 kg/m

- Aço CA-50: 888,0 metros x 0,56 kg/m = 497,28Kg

4.29	Armadura CA-50 dos pilares:

- Aço CA-50: 12.5mm (1/2”) - consumo 0,99 kg/m

- Aço CA-50: 240,0 metros x 0,99 kg/m = 237,60Kg

4.30      Forma chapa compensada 17mm plástica U=4V:

- Comprimento 245,64m

- Perfil transv. 0,72m

- Área (utiliz 4v mais pilares e vigas) = 245,64m x 0,72 = 176,86m2

5)	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1	Cabo EPR/XLPE (90ºC) 1KV – 10mm²: 50,0 metros

5.2	Cabo de Cobre Nú Nº. 35mm²: 15,0 metros

5.3	Quadro de distribuição de embutir em PVC CB-12E – 80A: 02 unidades

5.4	Quadro de distribuição de embutir em PVC CB-24E – 80A: 01 unidade

5.5	Dispositivo de proteção contra surtos (D.P.S.) 275V: 12 unidades

5.6	Interruptor diferencial residual (D.R.) bipolar: 03 unidades

5.7	Disjuntor monopolar de 10 a 30A: 26 unid.

5.8        Disjuntor tripolar de 60 a 100A: 02 unid.

5.9	Eletroduto PVC flexível diam. 20mm: 919,60 metros

- Ver detalhe projeto elétrico

5.10	Eletroduto PVC flexível diam. 25mm: 127,40 metros

- Ver detalhe projeto elétrico

5.11	Eletroduto PVC flexível diam. 32mm: 25,50 metros

- Ver detalhe projeto elétrico

5.12	Fio isolado PVC 750v, 1,5mm²:  847,30 metros

- Ver detalhe projeto elétrico

5.13	Fio isolado PVC 750v, 2,5mm²:  2.031,45 metros

- Ver detalhe projeto elétrico

5.14	Fio isolado PVC 750v, 4,0mm²:  746,60 metros

- Ver detalhe projeto elétrico

5.15	Fio isolado PVC 750v, 6,0mm²:  461,90 metros

- Ver detalhe projeto elétrico

5.16	Cabo isolado PVC 750v, nº 16,0mm²:  22,0 metros

5.17	Cabo isolado PVC 750v, nº 25,0mm²:  56,40 metros

5.18	Cabo isolado PVC 750v, nº 25,0mm²:  31,60 metros

5.19	Fio telefônico CCI 50/1 (uso interno):  200,0 metros

5.20	Roldana plástica com prego, tamanho 30x30mm:  200,0 unidades

  - Cx. metálica retangular de 4"x2"x2": 72,0 unidades

5.22	Cx. metálica retangular de 4"x2"x2": 31,0 unidades

  - Luminária de embutir c/ refletor de alumínio e aletas 2x28W: 26,0 unidades

  - Luminária p/ jardim com poste 2,50m c/ 01 globo: 7,0 unidades

  - Luminária tipo arandela de uso externo – base E-27: 9,0 unidades

  - Reator eletrônico AFP 2x28W: 26,0 unidades

  - Lâmpada fluorescente tubular T5 de 28w: 48,0 unidades

  - Lâmpada vapor de sóio 250W: 7,0 unidades

  - Lâmpada compacta eletrônica de 15w: 9,0 unidades

  - Tomada hexagonal 2P + T – 10A – 250V: 54,0 unidades

  - Tomada telefônica 4 pinos: 2,0 unidades

  - Interruptor intermediário (four way): 1,0 unidade

  - Interruptor simples 1 seção e 1 tomada hexagonal 2P + T – 10A conjugados: 01 unidade

  - Interruptor simples (1 seção): 11,0 unidades

  - Interruptor paralelo duplo (2 seções): 8,0 unidades

  - Cx passagem 30x30x40 c/ tampa e dreno brita: 7,0 unidades

  - Haste copperweld 5/8” x 3,0m c/ conector: 3,0 unidades

5.38	Fita isolante rolo de 10,0m: 3,0 unidades

6)	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

6.1	Tubo PVC soldável, 25mm água: 180,0 metros

6.2	Tubo PVC soldável, 50mm água: 84,0 metros

6.3	Joelho 90 graus soldável 25mm: 80,0 unidades

6.4	Joelho 90 graus soldável 50mm: 35,0 unidades

6.5	Joelho 90 graus sold. bucha de latão 25mmx3/4": 2,0 unidades

6.6	Joelho 90 graus bucha de latão 25mmx1/2": 23,0 unidades

6.7	Tê 90 graus soldável de 50mm: 17,0 unidades

6.8	Tê 90 graus soldável 25mm: 22,0 unidades

6.9	Tê redução 90 graus soldável 50mmx25mm: 17,0 unidades

6.10	Tê redução 90 graus soldável c/ rosca 25x25x1/2”: 9,0 unidades

6.11	Corpo cx sifonada diam. 150x150x50: 8,0 unidades

6.12	Prolongamento cx sifonada 150mm: 10,50 metros

6.13	Grelha quadrada branca diam. 150mm: 8,0 unidades

6.14	Cuba de louça branca redonda de embutir: 8,0 unidades

6.15	Ligação flexível p/ lav. de 1/2" – engate: 8,0 unidades

6.16	Sifão p/ lavatório PVC: 8,0 unidades

6.17	Torneira p/ lavatório 1/2": 8,0 unidades

6.18	Válvula para lavatório metálica diam. 1": 8,0 unidades

6.19	Vaso sanitário: 8,0 unidades

6.20	Anel de vedação para vaso sanitário: 8,0 unidades

6.21	Conjunto de fixação p/ vaso sanitário: 8,0 conjuntos

6.22	Tubo de ligação PVC cromado 1.1/2’ / espude (entrada): 8,0 unidades

6.23	Válvula de descarga – cromada: 8,0 unidades

6.24	Tubo de descida para caixa de descarga (longo 1.1/2’): 8,0 unidades

6.25	Cuba inox 56x34x17cm E=0,6mm – aço 304 (Cuba nº 2): 2,0 unidades

6.26	Sifão p/ pia cromado 1.1/2”x2”: 2,0 unidades

6.27	Torneira p/ pia diam. 1/2” e ¾” de mesa – bica móvel: 2,0 unidades

6.28	Válvula p/ pia tipo americana diam. 3.1/2" (metal): 2,0 unidades

6.29	Tanque aço inox – chapa 7mmm: 2,0 unidades

6.30	Tanque mármore sintético 01 cuba: 1,0 unidade

6.31	Torneira de parede p/ tanque diam. 1/2” e ¾”: 3,0 unidades

6.32	Sifão p/ tanque 1”x1.1/2” - PVC: 3,0 unidades

6.33	Tubo de despejo p/ válvula (pia/tanque): 3,0 unidades

6.34	Válvula p/ tanque metálica diam. 1" s/ ladrão: 3,0 unidades

6.35	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40mm: 66,0 metros

6.36	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50mm: 84,0 metros

6.37	Tubo soldável p/ esgoto diam. 100mm: 190,0 metros

6.38	Joelho 90 graus diâmetro 40mm: 38,0 unidades

6.39	Joelho 45 graus diâmetro 40mm: 7,0 unidades

6.40	Joelho 90 graus diâmetro 50mm: 60,0 unidades

6.41	Joelho 45 graus diâmetro 50mm: 8,0 unidades

6.42	Joelho 90 graus diâmetro 100mm: 20,0 unidades

6.43	Joelho 45 graus diâmetro 100mm: 9,0 unidades

6.44	Te 90 graus diâmetro 40mm – esgoto: 8,0 unidades

6.45	Te sanitário diâmetro 50x50mm: 18,0 unidades

6.46	Te sanitário diâmetro 100x100mm: 5,0 unidades

6.47	Junção simples diam. 100x100mm: 21,0 unidades

6.48	Adaptador curto sold. 25x3/4’: 20,0 unidades

6.49	Adaptador PVC sold. c/ flange p/ caixa d’água 50x1 ½’: 2,0 unidades

6.50	Adaptador curto sold. 50x1 ½’: 16,0 unidades

6.51	Registro de gaveta bruto 2”: 1,0 unidade

6.52	Registro de gaveta metálico c/ canopla de ¾’: 6,0 unidades

6.53	Registro de gaveta metálico de 1 ½’: 4,0 unidades

6.54	Registro de pressão metálico de ¾’: 2,0 unidades

6.55	Torneira bóia ¾’: 1,0 unidade

6.56	Caixa de passagem 60x60cm sem tampa: 7,0 unidades

6.57	Tampa em concreto armado 25MPa E=5cm p/ cx de passagem 60x60cm: 7,0 unidades

6.58	Caixa de gordura e inspeção em PVC/ABS 19 litros com tampa: 4,0 unidades

6.59	Adesivo plástico – bisnaga 75g: 3,0 unidades

6.60	Chuveiro elétrico em PVC com braço metálico: 4,0 unidades

6.61	Cabide tipo gancho: 4,0 unidades

6.62	Porta papel higiênico em metal: 8,0 unidades

6.63	Fossa séptica 1.500L com impermeabilização: 1,0 unidade

6.64	Sumidouro com diâmetro de 1,60m e profundidade de 4,50m: 1,0 unidade

6.65	Reservatório metálico taça aço patinável V=5m³: 1,0 unidade

7)	ALVENARIA

7.1	Alvenaria de tijolo furado ½ vez 15x30x10cm: 662,25m²

Adm. e wc = 45,79m x 5,50m = 251,85m2

Varanda = 39,35m x 1,20m = 47,22m2

Paredes internas = 84,46m x 4,30m = 363,18m2

7.2	Alvenaria de tijolo furado 1 vez 15x30x10cm: 330,14m²

Galpão (paredes externas) = 97,10m x 3,40m

7.3	Divisória de granito polido: 32,0m2

16,0m x 2,0 altura

8)	IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1	Impermeabilização de baldrame/muro de arrimo com emulsão asfáltica: 259,81m²

Área = 259,81m x 1,0m comp. perím.

9)	ESTRUTURA METÁLICA

9.1	Estrutura metálica convencional em aço do tipo USI SAC-300 c/ fundo anticorrosivo: 3.200,0Kg

10)	COBERTURA

10.1	Telhamento com telha forro termoacústica E=30mm (EPS), face superior em telha trapezoidal de aço zincado 0,5mm com pré pintura na parte superior e PVC amadeirado face inferior, c/ acessórios e incluso içamento: 955,43m²

Área = 830,81m² + 15% incl.

  - Rufo em chapa galvanizada: 116,82ml

  - Calha em chapa galvanizada: 57,99ml

  - Cumeeira p/ telha termoacústica: 39,70ml

11)	ESQUADRIAS

11.1  	Porta lisa abrir madeira c/ portal e alisar 0,90x2,10m: 9,0 unidades

11.2  	Porta lisa abrir madeira c/ portal e alisar 0,80x2,10m: 4,0 unidades

11.3  	Porta abrir alumínio em veneziana c/ ferragens 0,70x2,0m: 5,60m²

11.4  	Porta abrir alumínio em veneziana c/ ferragens 0,90x2,00m: 3,60m²

11.5  	Dobradiças 3” x 3.1/2” ferro polido: 39,0 unidades

11.6	Janela correr chapa/vidro c/ ferragens e grade 2,0x1,0m: 12,0m²

11.7	Máximo ar chapa/vidro c/ ferragens e grade: 2,56m²

## 11.8	Janela vidro temperado E=8mm c/ acessórios e fechadura 1,0x2,0m: 11,0 unidades

## 11.9	Porta vidro temperado E=8mm c/ acessórios e fechadura 4,0x2,50m: 3,0 unidades

## 11.10	Porta vidro temperado E=8mm c/ acessórios e fechadura 4,35x2,50m: 1,0 unidade

## 11.11	Grade de proteção em cantoneira/ferro quadrado c/ estaca armada: 73,48m²

36,74m² x 2,0m altura = 73,48m².

## 11.12	Portão metálico correr em cantoneira/ferro quadrado c/ estaca armada: 4,0m²

2,0m² x 2,0m altura = 4,0m².

12)	VIDROS

12.1	Vidro liso E=4 mm colocado: 14,56m2

13)	REVESTIMENTO DE PAREDES

  - Chapisco comum: 2.774,93m²

(área de alvenaria + muro + muro arrimo)

(992,39m2) x 2 lados + (301,74m² x 2 lados) + 186,67m²

  - Reboco paulista: 2.774,93m²

área chapisco

  - Revestimento com cerâmica: 334,93m²

sanitários: 57,92m x 3,0m altura revest. cerâmico = 173,76m2

cozinha/dml.: 40,50m.l. x 3,0m altura revest. cerâmico = 121,50m2

frente: 6,84m x 5,80m altura revest. cerâmico amadeirado = 39,67m2

14)	REVESTIMENTO DE PISO

  - Lastro em concreto imperm. Traço 1:3:6 esp. 5cm: 830,81m²

área interna de cada ambiente

  - Granitina 8mm fundida c/ contrapiso e=2cm e junta plástica 27mm: 830,81m²

área interna de cada ambiente

  - Rodapé fundido de granitina 7cm: 244,02m.l.

comp. paredes internas

14.4	Passeio em concreto desempenado, e=5,0cm: 722,13m2

calçada externa = 175,0m x 2,50m largura = 437,50m²

calçada proteção = 128,34m x 1,0m largura = 128,34m²

calçamento externo ligação piscina = 27,0m x 2,0m largura = 54,0m²

academia ginástica = 78,54m²

rampa/escada = 23,75m²

15)	FERRAGENS

15.1	Barra proteção para PNE: 4,0 unidades

15.2	Fechadura Lafonte 6236: 13,0 unidades

16)	ADMINISTRAÇÃO

  - Engenheiro: 25,00hs

5 horas/mês = 5 meses x 5 horas = 25 horas

16.2	Encarregado de obras: 220,00hs

2 horas/dia (22 dias x 5 meses) = 220 horas

16.3	Vigia de obras (noturno/sábado/domingo/feriados): 450,00hs

3 horas/dia (30 dias x 5 meses) = 450 horas

17)	PINTURA

17.1	Pintura látex acrílica c/ selador: 1.480,65m2

2.774,93m² reboco – revest. parede 334,93m² - 959,35m² textura exterior

17.2	Emassamento PVA (paredes internas): 976,08m2

244,02m.l. x 4,0m altura

17.3	Pintura verniz em madeira: 47,46m2

04 portas de 0,80x2,10m

09 portas de 0,90x2,10m

17.4	Pintura esmalte esq. de ferro c/ fundo anticorrosivo (esquadrias): 505,35m2

89,94m² esquadrias + 415,40m² estrutura metálica aparente

17.5	Pintura piso cimentado – 02 demãos: 722,13m²

17.6	Pintura texturizada (exterior): 959,35m2

18)	DIVERSOS

18.1	Bancada de granito c/ espelho: 14,40m2

24,0m x 0,60 largura

18.2	Pingadeira em concreto pré moldado (caixotes): 45,20m2

226,01m.l. x 0,20m largura

18.3	Plantio de grama esmeralda: 200,0m2

18.4	Muro de arrimo padrão AGETOP em canaleta sem revest. c/ fundação: 50,0m²

18.5	Muro de alvenaria tijolo furado (H=2,0m) c/ fundação – sem revestimento: 300,0m²

150,0ml x 2,0m

18.6	Limpeza final da obra: 830,81m2

Morrinhos aos 26 dias do mês de Maio de 2021.

RENATA AMARAL TRONCOSO CHAVES

ENGª CIVIL CREA 11.921/D-GO

HUGO HENRIQUE NUNES

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

ENGº CIVIL CREA 25.685/D-GO