MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: Construção de Muro e Gradil no Hospital Municipal

LOCAL: Rua 17, Nº 170, Setor Aeroporto – Morrinhos/GO

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Placa de obra com identificação da empresa contratada (1,50mx2,0m): 3,0m2

1.2	Locação da obra com cavalete: 557,76m2

1.3	Demolição manual de alambrado – poste concreto/tela/viga: 183,35m.l.

Alambrado existente: 183,35m.l

1.4	Barracão de obras padrão AGETOP (2,0x2,0m): 4,0m2

- SERVIÇOS EM TERRA

2.1	Escavação manual de valas ≤ 1mts (baldrame): 48,80m³

Volume = 278,88m.l. x 0,50m x 0,35m

  - Apiloamento mecânico (fundo baldrame): 97,60m²

Área = 278,88m.l. x 0,35m (fundo)

  - Reaterro com apiloamento mecânico (baldrames): 36,25m²

Área = 48,80m³ - 12,55m² = 36,25m²

3)	ESTRUTURA

3.1	Viga baldrame em concreto armado: 278,88ml x 0,30m x 0,15m = 12,55m3

3.2	Lançamento e aplicação do concreto em viga baldrame: 12,55m3

3.3	Armadura CA-60 da viga baldrame:

- Aço CA-60: 4.2mm - consumo 0,062 kg/m

- Aço CA-60: 1.859,20 metros x 0,062 kg/m = 115,27Kg

3.4	Armadura CA-50 da viga baldrame:

- Aço CA-50: 8.0mm (5/16”) - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 1.115,52 metros x 0,39 kg/m = 435,05Kg

3.5	Forma chapa compensada 17mm plástica U=4V:

- Comprimento 278,88m

- Perfil transv. 0,72m

- Área (utiliz 4v mais pilares e vigas) = 278,88m x 0,72 = 200,80m2

4)	ESQUADRIAS

## 4.1	Gradil metálico: 89,53m.l.

Comprimento = 95,53m.l. – 6,0m.l. (portões)

## 4.2	Portão metálico em chapa c/ ferragens: 21,80m²

Correr - 2 unid. (3,0m x 2,0m altura) = 12,0m².

Correr - 1 unid. (4,0m x 2,0m altura) = 8,0m².

Abrir - 1 unid. (0,90m x 2,0m altura) = 1,80m².

5)	ADMINISTRAÇÃO

  - Engenheiro: 10,00hs

5 horas/mês = 2 meses x 5 horas = 10 horas

5.2	Encarregado de obras: 88,00hs

2 horas/dia (22 dias x 2 meses) = 88 horas

6)	PINTURA

6.1	Pintura látex acrílica (baldrame gradil): 71,65m2

Área = 95,53m.l. x 0,75m

6.2	Pintura esmalte esq. de ferro c/ fundo anticorrosivo (portões): 43,60m2

portões = 21,80m² x 02 lados

7)	DIVERSOS

7.1	Recuperação de alambrado existente (laboratório): 13,0m.l.

Comprimento = 13,0ml

7.2	Muro alvenaria aparente bloco concreto estrutural esp. 14 cm (H=2,0m) com fundação: 344,90m²

Área = 172,45ml comprimento x 2,0m altura

7.3	Limpeza final da obra: 557,76m2

Morrinhos aos 27 dias do mês de Julho de 2021.

RENATA AMARAL TRONCOSO CHAVES

ENGª CIVIL CREA 11.921/D-GO

ENG. HUGO HENRIQUE NUNES

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO