MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: CENTRO DIA DO IDOSO

ENDEREÇO: RUA JG III, ÁREA PÚBLICA INSTITUCIONAL V, JARDIM GOIÁS, MORRINHOS-GO

●  MEMÓRIA DE CALCULO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Placa de obras:

2,0m x 1,50m = 3,0m2

  - Locação de obras:

562,66m2

- SERVIÇOS EM TERRA

  - Escavação mecânica:

(2.000,00m2 x (0,60m/2) = 600,00m3

  - Reaterro com apiloamento:

(2.000,00m2 x (0,60m/2) = 600,00m3

- FUNDAÇÕES:

  - Estaca a trado #30cm:

15 unidades x 3,5m = 52,50 m

  - Concreto usinado:

Blocos de concreto:    (0,80 x 0,80 x 0,50) x 04 unidades = 1,28m3

Pilares metálicos:       (0,20 x 0,15 x 6,80)  x 15 unidades = 3,06m3

Total do item = (1,28m3 + 3,06m3) = 4,34m3

  - Aço CA-50A - 8,0mm:

Tabela de aço do projeto calculado: 8 barras x 4,74kg / barra = 37,92Kg

- COBERTURA:

  - Calha em chapa galvanizada: ( 31,00m x 0,90m) =  27,90m

  - Rulfo em chapa galvanizada:

30,0m + 18,60m + 15,55m  = 64,15m2

  - Telha isolante com núcleo em poliestireno:

566,62m2

  - Cumeeira da Telha isolante com núcleo em poliestireno: = 28,50m

- ESTRUTURA METÁLICA:

  - Estrutura metálica:

Perfil U (150 x 50) em chapa #12 – 45 barras de 6,0m  = 1.341,00 kg

Perfil U enrijecido (127 x 50 x 17) em chapa #13 – 75 barras de 6,0m  = 1935,00 kg

Perfil U enrijecido (200 x 75 x 20) em chapa #12 – 45 barras de 6,0m = 2.110,50 kg

Cantoneira (25 x 25) chapa #14 – 70 barras de 6,0m = 304,50 kg

Cantoneira (40 x 40) chapa #13 – 139 barras de 6,0m = 1.055,01 kg

Ferro ½” – 10 barras de 12,0m  = 115,56 kg

TOTAL DO ITEM = 6.861,57 kg

- ADMINISTRAÇÃO:

  - Engenheiro:

03 horas/semana x 4,5 semanas/mês x 03 meses =40,5 horas

- DIVERSOS:

  - Limpeza final da obra = 566,62m2

Morrinhos, 24 de março de 2020

__________________________

WENDELL ROSA MACHADO

CREA 7670/D-GO

FRANCISCO ROCHA SOARES FILHO

=Assessor de Planejamento=