MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: Construção de Escola Municipal Infantil do Setor Genoveva Alves

LOCAL: Av. Antônio Tito, Equipamento Comunitário I, Quadra T, Setor Genoveva Alves - Morrinhos-GO

1.00     SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Placa de obra com identificação da empresa contratada (1,50mx2,0m): 3,0m2

  - Ferramentas (área construção): 652,71m²

  - Ligação provisória de água/retirada de esgoto sanit.: 01 unid.

  - Ligação provisória de luz e força: 01 unid.

1.5	Locação da obra com cavalete: 652,71m2

1.6	Consumo de água: 560,00m³

8,00 meses x 70,00m²/mês

  - Consumo de energia elétrica: 3.200,00 kwh

8,00 meses x 400,00 kwh/mês

  - EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTO/VISITAS: 652,71m²

1.9	Barracão de obras padrão AGETOP (3,0x2,0m): 6,0m2

1.10	Tapume em chapa compensada: 231,59m2

- TRANSPORTES

2.01	Transporte – entulho em caminhão incl. carga manual: 48,0m³

6,00m³/mês em média x 8,00 meses

- SERVIÇOS EM TERRA

3.1	Escavação mecanizada: 274,14m³

652,71m² área p/ platô x 0,35m esp. média aterro x 1,20 emp.

3.2	Carga mecanizada: 274,14m³

Igual volume anterior

3.3	Aterro interno s/ apiloamento: 274,14m³

Igual volume anterior

  - Apiloamento mecânico: 652,71m²

4)	FUNDAÇÃO

4.1	Estacas a trado diâmetro 30cm c/ ferro: 85 estacas x 3,0m= 255,0ml

4.2	Armadura CA-50 das estacas:

- Aço CA-50: 5/16” - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 1.020,0 metros x 0,39 kg/m = 397,80Kg

4.3	Armadura CA-50 das estacas:

- Aço CA-50: 1/4” - consumo 0,25 kg/m

- Aço CA-60: 1.700,0 metros x 0,25 kg/m = 425,0Kg

  - Embasamento com tijolo comum: 320,24ml x 0,25m x 0,30m = 24,02m3

5)	ESTRUTURA

5.1	Viga baldrame em concreto armado: 340,24ml x 0,30m x 0,15m = 15,31m3

5.2	Lançamento e aplicação do concreto em viga baldrame: 15,31m3

5.3	Armadura CA-50 da viga baldrame:

- Aço CA-50: 5/16” - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 1.360,0 metros x 0,39 kg/m = 530,40Kg

5.4	Armadura CA-50 da viga baldrame:

- Aço CA-50: 1/4” - consumo 0,25 kg/m

- Aço CA-50: 2.267,0 metros x 0,25 kg/m = 566,75Kg

5.5	Vergas e contra vergas de concreto armado: 152,30m x 0,15m x 0,10m = 2,28m3

5.6	Lançamento e aplicação do concreto em vergas e contra vergas: 2,28m3

5.7	Armadura CA-50 das vergas e contra vergas:

- Aço CA-50: 5/16” - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 609,20 metros x 0,39 kg/m = 237,59Kg

5.8	Armadura CA-50 das vergas e contra vergas:

- Aço CA-50: 1/4” - consumo 0,25 kg/m

- Aço CA-50: 609,20 metros x 0,25 kg/m = 152,30Kg

5.9	Viga de cobertura em concreto armado: 340,24ml x 0,30m x 0,10m = 10,21m3

5.10	Lançamento e aplicação do concreto em viga cobertura: 10,21m3

5.11	Armadura CA-50 da viga cobertura:

- Aço CA-50: 5/16” - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 1.360,0 metros x 0,39 kg/m = 530,40Kg

5.12	Armadura CA-50 da viga cobertura:

- Aço CA-50: 1/4” - consumo 0,25 kg/m

- Aço CA-50: 2.040,30 metros x 0,25 kg/m = 510,08Kg

5.13	Pilares de concreto armado = 11,71m3

- 73,0 qtd x 0,10 x 0,30 x 4,00 alt = 8,76m³ geral

- 2,0 qtd x 0,50 x 0,50 x 3,50 alt = 1,75m³ entrada

- 10,0 qtd x 0,20 x 0,20 x 3,0 alt = 1,20m³ centro

5.14	Lançamento e aplicação do concreto em pilares: 11,71m3

5.15	Armadura CA-50 dos pilares:

- Aço CA-50: 5/16” - consumo 0,39 kg/m

- Aço CA-50: 1.316,0 metros x 0,39 kg/m = 513,24Kg

5.16	Armadura CA-50 dos pilares:

- Aço CA-50: 1/4” - consumo 0,25 kg/m

- Aço CA-50: 2.030,70 metros x 0,25 kg/m = 507,68Kg

  - Forma chapa compensada 17mm plástica U=4V:

- Comprimento 340,24m

- Perfil transv. 0,72m

- Área (utiliz 4v  mais pilares e vigas cob) = 340,24 x 0,72 = 244,97m2

  - Laje pré moldada inc. capeamento / ferro dist. / escoramento e forma / desforma: 16,02m²

  - Viga em tesoura vão 12m: 9,60m²

6)	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1	Padrão trifásico 25mm – H=7 metros: 01 unid.

6.2	Cabo EPR/XLPE (90ºC) 1KV – 10mm²: 60,0 metros

6.3	Cabo de Cobre nú No. 35mm²: 18,00m

6.4	Quadro de distribuição de embutir em PVC CB-24E – 150A: 02 unidades

6.5	Dispositivo de proteção contra surtos (D.P.S.) 275V: 3 unidades

6.6	Interruptor diferencial residual (D.R.) bipolar: 01 unidade

  - Disjuntor monopolar de 10 a 30A: 42 unid.

6.8       Disjuntor tripolar de 60 a 100A: 02 unid.

6.9	Eletroduto PVC flexível – corrugada diam. 20mm: 493 metros

verticais na parede

33,0 unid. x 2,0 = 66,0m interrup

87,0 unid. x 2,0 = 174,0m tomadas

transversais no teto

71,0 unid. x 3,0m comp médio = 213,0m

jardim/externas

8,0 unid. x 5,0m comp médio =40,0m

6.10	Eletroduto PVC flexível – reforçado diam. 40mm: 15 metros

6.11	Fio isolado PVC 750v, 2,5mm²:  450,00 metros

eletroduto 20mm 493,00 p/ fio 2,50 x 3,00 fio em média:  1.479,00 metros

6.12	Fio isolado PVC 750v, 4,0mm²:  840,00 metros

6.13	Fio isolado PVC 750v, 6,0mm²:  600,00 metros

6.14	Fio isolado PVC 750v, 10,0mm²:  200,00 metros

6.15	Fio telefônico CCI 50/1 (uso interno):  200,00 metros

6.16	Roldana plástica com prego, tamanho 30x30mm:  300,00 unidades

6.17	Cx. metálica retangular de 4"x2"x2": 120 unidades

interruptor 33,00 unid.

tomadas 87,00 unid.

6.18	Cx. metálica retangular de 4"x2"x2": 73 unidades

luminárias (teto e parede) 73,0 unid.

  - Luminária de embutir c/ refletor de alumínio e aletas 2x28W: 71,0 unidades

  - Luminária p/ jardim com poste 2,50m c/ 01 globo: 2,0 unidades

  - Luminária tipo arandela de uso externo – base E-27: 02 unidades

  - Reator eletrônico AFP 2x28W: 71 unidades

  - Lâmpada fluorescente tubular T5 de 28w: 142 unidades

  - Lâmpada compacta eletrônica de 15w: 2,0 unidades

  - Tomada hexagonal 2P + T – 10A – 250V: 83,0 unidades

  - Tomada telefônica 4 pinos: 3,0 unidades

  - Interruptor simples 1 seção e 1 tomada hexagonal 2P + T – 10A conjugados: 18 unidades

  - Interruptor simples (2 seções): 15,0 unidades

  - Cx passagem 30x30x40 c/ tampa e dreno brita: 4,0 unidades

  - Haste copperweld 5/8” x 3,0m c/ conector: 3,0 unidades

6.31	Fita isolante rolo de 10,0m: 05 unidades

7)	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

7.1	Tubo PVC soldável, 25mm água: 154,00 metros

7.2	Tubo PVC soldável, 50mm água: 50,00 metros

7.3	Joelho 90 graus soldável 25mm: 75,0 unidades

7.4	Joelho 90 graus soldável 50mm: 29,0 unidades

7.5	Joelho 90 graus sold. bucha de latão 25mmx3/4": 1,0 unidades

7.6	Joelho 90 graus bucha de latão 25mmx1/2": 21,0 unidades

7.7	Tê 90 graus soldável de 50mm: 11,0 unidades

7.8	Tê 90 graus soldável 25mm: 20,0 unidades

7.9	Tê redução 90 graus soldável 50mmx25mm: 16,0 unidades

7.10	Tê redução 90 graus soldável c/ rosca 25x25x1/2”: 7,0 unidades

7.11	Corpo cx sifonada diam. 150x150x50: 15 unidades

7.12	Prolongamento cx sifonada 150mm: 7,50 metros

7.13	Grelha quadrada branca diam. 150mm: 15 unidades

7.14	Cuba de louça branca redonda de embutir: 6,0 unidades

7.15	Lavatório médio c/ coluna: 4,0 unidades

7.16	Ligação flexível p/ lav. de 1/2" – engate: 10,0 unidades

7.17	Sifão p/ lavatório PVC: 10,0 unidades

7.18	Torneira p/ lavatório 1/2": 10,0 unidades

7.19	Válvula para lavatório metálica diam. 1": 10,0 unidades

7.20	Vaso sanitário: 3,0 unidades

7.21	Vaso sanitário infantil de louça: 8,0 unidades

7.22	Anel de vedação para vaso sanitário: 11,0 unidades

7.23	Conjunto de fixação p/ vaso sanitário: 11,0 conjuntos

7.24	Tubo de ligação PVC cromado 1.1/2’ / espude (entrada): 11,0 unidades

7.25	Ducha higiênica plástical c/ registro ½”: 5,0 unidades

7.26	Válvula de descarga – cromada: 11,0 unidades

7.27	Tubo de descida para caixa de descarga (longo 1.1/2’): 11,0 unidades

7.28	Cuba inox 56x34x17cm E=0,6mm – aço 304 (Cuba nº 2): 3,0 unidades

7.29	Sifão p/ pia cromado 1.1/2”x2”: 3,0 unidades

7.30	Torneira p/ pia diam. 1/2” e ¾” de mesa – bica móvel: 3,0 unidades

7.31	Válvula p/ pia tipo americana diam. 3.1/2" (metal): 3,0 unidades

7.32	Tanque aço inox – chapa 7mmm: 1,0 unidade

7.33	Tanque mármore sintético 02 cubas e 01 batedor: 1,0 unidades

7.34	Torneira de parede p/ tanque diam. 1/2” e ¾”: 3,0 unidades

7.35	Sifão p/ tanque 1”x1.1/2” - PVC: 4,0 unidades

7.36	Tubo de despejo p/ válvula (pia/tanque): 4,0 unidades

7.37	Válvula p/ tanque metálica diam. 1" s/ ladrão: 4,0 unidades

7.38	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40mm: 66,0 metros

7.39	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50mm: 52,0 metros

7.40	Tubo soldável p/ esgoto diam. 100mm: 160,0 metros

7.41	Joelho 90 graus diâmetro 40mm: 34,0 unidades

7.42	Joelho 45 graus diâmetro 40mm: 3,0 unidades

7.43	Joelho 90 graus diâmetro 50mm: 56,0 unidades

7.44	Joelho 45 graus diâmetro 50mm: 4,0 unidades

7.45	Joelho 90 graus diâmetro 100mm: 17,0 unidades

7.46	Joelho 45 graus diâmetro 100mm: 6,0 unidades

7.47	Te 90 graus diâmetro 40mm – esgoto: 4,0 unidades

7.48	Te sanitário diâmetro 50x50mm: 16,0 unidades

7.49	Te sanitário diâmetro 100x100mm: 3,0 unidades

7.50	Junção simples diam. 100x100mm: 17,0 unidades

7.51	Adaptador curto sold. 25x3/4’: 18,0 unidades

7.52	Adaptador PVC sold. c/ flange p/ caixa d’água 50x1 ½’: 2,0 unidades

7.53	Adaptador curto sold. 50x1 ½’: 14,0 unidades

7.54	Registro de gaveta bruto 2”: 1,0 unidade

7.55	Registro de gaveta metálico c/ canopla de ¾’: 10,0 unidades

7.56	Registro de gaveta metálico de 1 ½’: 5,0 unidades

7.57	Registro de pressão metálico de ¾’: 2,0 unidades

7.58	Torneira bóia ¾’: 1,0 unidade

7.59	Caixa de passagem 60x60cm sem tampa: 10,0 unidades

7.60	Tampa em concreto armado 25MPa E=5cm p/ cx de passagem 60x60cm: 10,0 unidades

7.61	Caixa de gordura e inspeção em PVC/ABS 19 litros com tampa: 2,0 unidades

7.62	Adesivo plástico – bisnaga 75g: 3,0 unidades

7.63	Reservatório metálico taça aço patinável V=5m³: 1,0 unidade

8)	ALVENARIA

8.1	Alvenaria de tijolo furado ½ vez 15x30x10cm:

Área = 340,24m x 4,50m = 1.531,10m2

9)	IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1	Impermeabilização de baldrame/muro de arrimo com emulsão asfáltica: 462,58m²

Área = 340,24m x 1,0m comp. perím. = 340,24m² + 122,34m² (arrimo)

9.2	Manta asfáltica tipo III – B (4mm): 16,02m²

10)	ESTRUTURA METÁLICA

10.1	Estrutura metálica convencional em aço do tipo USI SAC-300 c/ fundo anticorrosivo: 7.506,00Kg

11)	COBERTURA

11.1	Telha isolante com núcleo em poliestireno (EPS): 750,62m²

Área = 652,71m² + 15% incl.

11.2	Telhador: 240,0 horas

11.3      Cumeeira p/ telha galvanizada trapezoidal 0,5mm: 80,0m.l.

  - Parafuso de aço tipo chumbador parabolt diam. 3/8”: 1.000,0unid.

11.5       Rufo em chapa galvanizada: 64,0ml

  - Calha em chapa galvanizada: 53,0ml

12)	ESQUADRIAS

12.1  	Porta lisa abrir madeira c/ portal e alisar 0,80x2,10m: 2,0 unidades

12.2  	Dobradiças 3” x 3.1/2” ferro polido: 6,0 unidades

## 12.3	Porta abrir/veneziana PF-4 c/ ferragens 0,80x2,10m: 25,20m²

## 12.4	Porta abrir/veneziana PF-4 c/ ferragens 0,90x2,10m: 17,01m²

12.5	Janela correr chapa/vidro c/ ferragens: 61,20m²

12.6	Máximo ar chapa/vidro c/ ferragens: 4,59m²

## 12.7	Porta vidro temperado E=10mm c/ acessórios e fechadura: 1,0 unidade

## 12.8	Portão metálico correr de ferro quadrado c/ estaca armada: 6,60m²

## 12.9	Portão metálico correr de ferro chapa galvanizada plana : 6,60m²

13)	VIDROS

13.1	Vidro liso E=4 mm colocado: 65,79m2

14)	REVESTIMENTO DE PAREDES

  - Chapisco comum: 3.801,66m²

(área de alvenaria + muro + muro arrimo)

(1.531,10m2) x 2 lados + (154,28m x 2,0m x 2 lados) + 122,34m²

  - Reboco paulista: 3.801,66m²

(área de alvenaria + muro + muro arrimo)

(1.531,10m2) x 2 lados + (154,28m x 2,0m x 2 lados) + 122,34m²

  - Revestimento com cerâmica: 675,15m²

sanitários: 51,64m x 2,80m altura revest. cerâmico: 144,59m2

cozinha/depósito/a.s/dml.: 32,38m.l. x 2,80m altura revest. cerâmico: 90,66m2

salas de aula/higien./copa = 211,48m x 1,50 altura revest. cerâmico = 317,22m2

corredores = 69,72m x 1,50 altura revest. cerâmico = 104,58m2

muro frente = 0,50m x 14,50 comp. + 3,10m x 3,50 comp. = 18,10m2

  - Pastilha de porcelana com argamassa flexível: 7,0m²

frente = 2,0m x 3,50m

15)	FORRO

15.1	Forro de PVC c/ estrutura de metalon pintada com tinta alquídica: 367,90m2

16)	REVESTIMENTO DE PISO

  - Lastro em concreto imperm. Traço 1:3:6 esp. 5cm: 614,02m²

área interna de cada ambiente

  - Granitina 8mm fundida c/ contrapiso e=2cm e junta plástica 27mm: 614,02m²

área interna de cada ambiente

  - Rodapé fundido de granitina 7cm: 426,44m.l.

comp. paredes internas

16.4	Passeio em concreto desempenado, e=5,0cm: 716,50m2

calçada externa = 110,28m x 4,0m largura = 441,12m²

calçada proteção = 122,22m x 1,0m largura = 122,22m²

entrada principal= 3,50m x 1,50m = 5,25m²

entrada lateral= 14,79m x 10,0m = 147,90m²

17)	FERRAGENS

17.1	Barra proteção para PNE: 2,0 unidades

17.2	Fechadura Lafonte 6236: 2,0 unidades

18)	ADMINISTRAÇÃO

  - Engenheiro: 40hs

5 horas/mês = 8 meses x 5 horas = 40 horas

  - Encarregado de obras: 352hs

2 horas/dia (22 dias x 8 meses) = 352 horas

  - Vigia de obras (noturno/sábado/domingo/feriados): 1.440,00hs

6 horas/dia (30 dias x 8 meses) = 1.440,00 horas

19)	PINTURA

19.1	Pintura látex acrílica c/ selador: 2.250,90m2

3.062,10m² reboco edificação – revest. parede 675,15m² - 136,05m² textura frente

19.2	Emassamento PVA (paredes internas): 496,32m2

salas de aula/higien./copa = 211,48m x 1,30 alt. = 274,92m2

corredores = 69,72m x 1,30 alt. = 90,64m2

administrativo = 46,70m x 2,80 alt. = 130,76m2

19.3	Pintura verniz em madeira: 6,72m2

02 portas de 0,80x2,10m

19.4	Pintura esmalte esq. de ferro c/ fundo anticorrosivo (esquadrias e telhado): 232,64m2

19.5	Pintura piso cimentado – 02 demãos: 716,50m²

calçadas gerais

19.6	Pintura texturizada: 753,17m2

136,05m² frente edificação + muro 617,12m²

20)	DIVERSOS

20.1	Bancada de granito c/ espelho: 11,85m2

19,75m x 0,60 largura

20.2	Pingadeira em concreto pré moldado (caixote): 42,24m2

20.3	Plantio de grama esmeralda: 698,24m2

terreno 1.626,32m² menos calçadas internas 275,37m² e edificação 652,71m²

20.4	Muro de arrimo padrão AGETOP em canaleta sem revest. (H=1,10m) c/ fundação: 122,34m²

111,22ml x 1,10m

20.5	Muro de alvenaria tijolo furado (H=2,0m) c/ fundação – sem revestimento: 308,56m²

154,28m x 2,0m

20.6	Limpeza final da obra: 652,71m2

Morrinhos aos 02 dias do mês de Agosto de 2018.

RENATA AMARAL TRONCOSO CHAVES

ENGª CIVIL CREA 11.921/D-GO

FRANCISCO ROCHA SOARES FILHO

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO